# PROPOČET - NABÍDKA č. 110/08

REALIZACE NOVÉ STŘECHY RODINNÉHO DOMU

CENOVÁ KALKULACE NA ZATEPLENÍ TECHNOLOGIÍ  THERMO,

A) varianta THERMO Klasik typ 335/140 (min.rozteč latí/tloušťka), UN = 0,22 W. m-2.K-1

B) varianta THERMO Plus typ 330/120 (min.rozteč latí/tloušťka), UN = 0,24 W. m-2.K-1

C) varianta THERMO TETTO 140 (rozteč latí 320-340/tloušťka), UN = 0,21 W. m-2.K-1

- certifikace dle evropských standardů

investor : *****************, stavba: Hostouň, provádí: SVEM

krytina : BRAMAC, rozteč laťování 320 – 340 mm

Cenová rozvaha je zpracovaná na základě poptávky dodavatele 29.2.08. Podklady : základní rozměry střechy. Výsledná cena je nabídka pouze v části dodávky materiálu a příslušenství integrované izolace THERMO.

Společnost THERMO-STŘECHY s.r.o. neprovádí pokládku, dodává materiál integrované izolace THERMO, příslušenství, technický servis k pokládce a navrhuje řešení střešních detailů souvisejících s THERMO. Zástupci firmy THERMO-STŘECHY provádí na stavbě zaučení pracovníků dodavatele a technický dohled na bezchybnou aplikaci systému THERMO. Pro tuto zakázku je to bezplatná služba v rozsahu jedné pracovní cesty a tří hodin zaškolení a konzultací na stavbě. Při vyžádané další přítomnosti na stavbě jsou účtovány náklady ve výši 980,- Kč/hod a cestovní náklady dle platných předpisů. Osobní konzultace v sídle firmy THERMO-STŘECHY a telefonické konzultace jsou bezplatné. Doporučujeme prostudovat stránky http://www.thermodach.cz a konzultovat veškerá nestandardní řešení střešních detailů, která přímo souvisejí s aplikací integrované technologie THERMO.

Celková plocha střechy je cca 170 m2. Vypočtená plocha pro položení izolace THERMO, po odpočtu okrajů činí  cca  160 m2.

Pohledově upravený krov může být zaklopen bedněním z jednostranně upravených palubek, podlahových prken nebo položením sádrokartonu na krokve.

◄◄◄◄◄◄◄          ►►►►►►►

Cena za materiál, který nabízí k dodání spol. THERMO-STŘECHY, s.r.o.:

# A) varianta THERMO typ 335/140 (nejmenší rozteč laťování/jmenovitá tloušťka)

základní součinitel prostupu tepla, bez dalších příznivých vlivů skladby střechy, U = 0,22 W. m-2.K-1.

744 kusů 335/140 (124 balení po 6-ti kusech) tvoří plochu 149,54 m2 a 54 hřebenových dílců

1. dílce THERMO 335/140 jednotková cena 140,- Kč/kus			                     104.160,- Kč

# 2. hřebenové dílce THERMO 140, jednotková cena 299,- Kč/kus	                                    16.146,- Kč

kompletační materiál a nářadí :

3. montážní PU pěna asi 36 náplní = 3 x karton, po 750 ml a 125,- Kč		                         4.500,- Kč

4. aplikační pistole									               990,- Kč

5. čistič aplikační pistole								               160,- Kč

6. závěsné střešní latě 50x30 mm cca 600 bm						            4.800,- Kč

7. spojovací materiál (hřebíky, vruty)							               900,- Kč

- doprava materiálu THERMO nákl. autem na staveniště – smluvní příspěvek 		            4.900,- Kč

CELKEM 335/140, a příslušenství				                                             136.556,-  Kč

B) varianta s použitím dílců THERMO Plus 120/330(nejmenší rozteč laťování/jmenovitá tloušťka)

základní součinitel prostupu tepla, bez dalších příznivých vlivů skladby střechy U = 0,24 W. m-2.K-1

504 kusů dílců THERMO Plus (126 balení po 4 kusech) a 36 kusů hřebenových dílců

# -dílce THERMO Plus 330/120 cena 196,- Kč/kus                                                                         98.784,- Kč -hřebenové dílce THERMO Plus120, jednotková cena 330,- Kč/kus	                                    11.880,- Kč

kompletační, spojovací materiál, nářadí :

-montážní PU pěna asi 36 náplní = 3 x karton, po 750 ml a 125,- Kč		                         4.500,- Kč

-aplikační pistole montážní pěny							               990,- Kč

-čistič aplikační pistole								                            160,- Kč -závěsné střešní latě 50x30 mm cca 600 bm						            4.800,- Kč

-spojovací materiál (hřebíky, vruty)							               900,- Kč

-doprava materiálu THERMO na staveniště – smluvní příspěvek 			            4.900,- Kč

CELKEM THERMO Plus a příslušenství				 		       126.914,-  Kč

◄◄◄◄◄◄◄          ►►►►►►►

C) varianta s použitím dílců THERMO TETTO 140

základní součinitel prostupu tepla, bez dalších příznivých vlivů skladby střechy U = 0,21 W. m-2.K-1

176 kusů dílců THERMO – TETTO a 500 kusů vrutů DABAU příslušné délky

-dílce THERMO-TETTO 142,5 mm, cena 639,- Kč/m2  (jeden dílec 1,25 x 0,8 = 1m2)               112.464,- Kč

-vruty ke kotvení základových latí – typ DABAU 300 mm, 500 ks za 25,- Kč/ks		          12.500,- Kč

spojovací a těsnící materiál, nářadí :

-montážní PU pěna asi 36 náplní = 3 x karton, po 750 ml a 125,- Kč		                         4.500,- Kč

-aplikační pistole montážní pěny							               990,- Kč

-čistič aplikační pistole								                            160,- Kč –distanční (kontra) latě 60x40 mm cca 250 bm						            3.000,- Kč

-závěsné střešní latě 50x30 mm cca 600 bm						            4.800,- Kč

-spojovací materiál (hřebíky, vruty)							               900,- Kč

-doprava materiálu THERMO na staveniště – smluvní příspěvek 			            4.900,- Kč

CELKEM TETTO 142,5 mm a příslušenství				                144.214,-  Kč

◄◄◄◄◄◄◄          ►►►►►►►

# ceny jsou uvedeny bez DPH

Platební podmínky : viz www.thermodach.cz   „Všeobecné obchodní podmínky“

Cena dodávky dílců všech typů THERMO je závazná do 31.5.2008.

Poznámka : po zhotovení krovu, ještě před započetím pokrývačských prací, doporučujeme dokončit veškeré práce svislých konstrukcí, které budou navazovat na střechu, zejména obvodové stěny. Veškeré tyto stěny doplnit do úrovně horního líce krokví s použitím tepelně-izolačních materiálů. Stěnu před pozednicí rovněž doplnit šikmo do úrovně horní hrany krokví.

S přátelským pozdravem                                                                                             V Praze dne 1.3.2008

Ing. Jan Maloušek

jednatel společnosti